DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

Dr. Filipa Potrebice 2a

34 000 Požega

KLASA: 400-01/16-04/23

URBROJ: 2177/01-10-03/01-17-7

Požega, 18.01.2017.

PONUDITELJI-svima                  Kutjevo,

Predmet: Dodatni podaci uz dokumentaciju za nabavu usluga vođenja poslova zaštite na radu za 2017.

U nastavku dajemo sljedeće podatke zatražene od gospodarskog subjekta:

1. broj zaposlenih Doma za starije i nemoćne osobe: 76,

2. ponuditelj treba, među ostalim, ponuditi usluge savjetovanja u zaštiti na radu, a ne usluge stručnjaka zaštite na radu,

3. broj hidrantskih mreža (grana) i broj hidranata po mreži: vanjska hidrantska mreža, ukupno 3 hidranta,

NH1-na parkiralištu

PH2-sa zadnje strane građevine

NH3-pokraj glavnog ulaza

Tip hidranta-nadzemni i podzemni

Priključak na gradsku vodovodnu mrežu-požega

Prstenasti sustav cjevovoda,čelične cijevi fi 110mm i PEHD cijevima fi 110mm.

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA JEDINICA ZA POJAČANU NJEGU

Ukupno ima 5 unutarnji zidnih hidranata

ZH1-podrum,skladište

ZH 2-prizemlje,hodnik

ZH3-I.kat,hodnik

ZH 4-II.kat,hodnik

ZH 5-III.kat,hodnik

Razgranati sustav,pocinčane cijevi fi 50mm

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA STAMBENA ZGRADA

Doprema vode-čeličnim  pocinčanim cijevima fi52mm i fi 65 mm

Jednocijevni sustav s usponskim vertikalama

Ukupno ima 35 unutarnji zidnih hidranata

Podrum-3 kom.

Prizemlje-5 kom.

I.kat-9 kom

II.kat-9 kom

III.kat-9 kom

4. broj dizala: 4 kom,

5. broj i snaga kotlova te vrste goriva:

plinsko-uljni plamenik(kombinirani) na jednom kotlu zajednički ispust n dimnjak,ukupne snage 950 kw.

-Plinska termocentrala Plameninternacional s 12 ćelija po 75 kw ukupne snage 900 kw.Dva priključka na dimnjak s 6x75 kw.

Priključaka na dimnjak-3 komada.

Ukupno-3 kotla

Ukupno-4 mjerna mjesta.

6. broj i snaga ostalih (plinskih) trošila: nema (topla voda preko hidroterma kom 2)

7. tlocrtne površine prostora za koje nije izrađen plan evakuacije: plan je izrađen,

8. broj mjernih mjesta kod ispitivanja fizikalnih štetnosti (vidljiv iz procjene rizika ili prethodnih ispitivanja): 4 mjerna mjesta,

9. broj ventilacijskih otvora: 3 (kuhinja, kotlovnica i praonica),

10. popis radne opreme koju treba ispitivati: 9 plinskih trošila smještenih u kuhinji i praonici,

11. broj mjernih mjesta električne instalacije: 2 kom (zgrada,sklonište),

12. broj mjernih mjesta sustava zaštite od djelovanja munja: 2 kom,

13. broj tipkala za isključenje električne energije: 3 kom,

14. broj rasvjetnih tijela protupanične rasvjete:

Stambena zgrada-45kom.

Jedinica za pojačanu njegu-25 kom.

15.Sustav za dojavu požara-2 centrale,

16.Sustav za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivi plinova ipara u plinskoj kotlovnici kom 1.

S poštovanjem,

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA